ATEX-Sektionaltore

- Hochwertige Sektionaltore erfüllen die Anforderungen gemäß Richtlinie 94/9/EG „für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen".

- Lieferbar für den Einsatz in den ATEX-Zonen 1 oder 2 (bei Gasen) oder in den ATEX-Zonen 21 oder 22 (für Stäube).

- Kombinierbar mit Anforderungen an den Schallschutz.

Torblatt:

Das Torblatt besteht aus 460 mm hohen,  stucco-dessinierten Aluminiumpaneel-Sektionen mit waagerechter Sickung. Die PU-geschäumten Profile besitzen eine Stärke von 40 mm.

Das Torblatt ist auch als Aluminiumrahmensprossenkonstruktion in verglaster oder geschlossener Ausführung erhältlich. Das Torblatt kann auch als Hubtor ausgeführt werden.

Oberfläche:

Die Alu-Rahmensektionen sind E6 / EV1 eloxiert. Die Oberfläche ist Alu Natur klarlackbeschichtete. Die Paneelsektionen können je nach Wunsch lackiert werden.

Führungsschienen:

Die senkrechten Führungsschienen (verzinkt) verfügen über Seiteneingreifschutz und aufgesteckter

Seitendichtung mit Dichtlippe bis zum Sturz. Seile, Laufrollen und Beschläge in Edelstahl (V2A). Die Laufrollen besitzen staubgeschützte Kugellager.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von 470 mm, abhängig von der Torgröße. Ausgleichswelle direkt am Sturz, oberhalb der Laufschienen.

Weitere Beschlagsarten wie Niedrigsturzumlenkung, Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer möglich.

Bedienung:

Manuell über eine Haspelkette oder mit ex-geschütztem E-Antrieb. Individuell angepasste Federn oberhalb des Sturzes garantieren einen ausgewogenen Torlauf.

Bei größeren Toren oder bei Toren mit häufigen Zyklen wird ein ex-geschützter E-Antrieb ohne Federausgleich empfohlen.

Platzierung des Antriebes und der Steuerung, je nach Anforderung, innerhalb  oder außerhalb der Atex-Zone. Abschließbarer Hauptschalter und Befehlsgebung (Drei-Fach-Taster) auf Steuerungsdeckel.

Notbedienung über Handkurbel.

Zündquellenanalyse aller mechanischen und elektrischen Bauteile. Die Zündquellenanalyse wird hinterlegt. Dokumentation.

Zusatzausstattung:

- Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

- Sicherheitseinrichtungen: Lichtschranke, Schaltleiste ex-geschützt

- Impulsgeber: Dreifachtaster, Zugschalter, Schlüsselschalter ex-geschützt, Not aus

- Eigensichere Lichtschranke

- Mechanische Verriegelung

- Schlupftür im Torblatt integriert

- Nebentür ansichtsgleich zum Torblatt