Schallschutzsektionaltor 29 dB

- Hochwertiges Schallschutzsektionaltor geprüft nach DIN EN ISO 140-3.

- In geschlossener Ausführung bis 29 dB.

- Auch als Außentor geeignet.

Sektionaltor 29 dB:

Das Jansen Schallschutzsektionaltor ist nach DIN EN ISO 140-3 geprüft und erreicht einen Schalldämmwert von Rw,p = 29 dB. Das Torblatt besteht aus einer Aluminiumrahmensprossenkonstruktion mit eingesetzter Schallschutzfüllung.

Das Tor kann bis zu einer Breite von 8.000 mm geliefert werden.

Größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Torblatt:

Die Torblattstärke beträgt 40 mm. Das Torblatt wird ohne aufgesetzte Seitenscharniere, Boden- oder Top- rollenhalter ausgeführt. Jedes Torelement wird in kugelgelagerten Laufrollen geführt.

Führungsschiene:

Die senkrechte Führungsschiene besteht aus einem kaltgewalzten, verzinkten C-Profil mit beidseitig aufgesteckter Lippendichtung und „Seiteneingreifschutz“. Durch die Teilung der Führungsschiene ist eine einfache Montage und Wartung möglich.

Oberfläche:

Die Alu-Rahmensektionen sind E6/EV1 eloxiert. Die Oberfläche kann nach Wunsch beschichtet werden.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von 680 mm, abhängig von der Torgröße. Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer sind möglich.

Antrieb und Steuerung:

Manuell über eine Haspelkette oder mit E-Antrieb. Individuell angepasste Federn oberhalb des Sturzes garantieren einen ausgewogenen Torlauf. Bei größeren Toren oder bei Toren mit häufigen Zyklen wird ein E-Antrieb ohne Federausgleich empfohlen.

Zusatzausstattung:

- Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

- Körperschallisolierung der Führungsschienen

- Sicherheitseinrichtungen: Lichtschranke, Blitz- und/ oder Rundumleuchte

- Impulsgeber: Taster, Schlüssel- und Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder

- Funksteuerung

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

- mechanische und/ oder elektrische Verriegelung

- Schlupftür auf Anfrage möglich